Time

; CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954 Web site: http://www.quatcaoap.com, Emai: baotri.kythuat@gmail.com ; .

# BẢNG BÁO GIÁ

Ngày 7/6/2015 3:53:31 PM

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :

| THÔNG SỐ SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH |
| --- | --- |
| Hãng sản xuất; Shieyu; . Ứng dụng; Đường ống công nghệ trong hệ thống RO, DI Xử lý nước sạch và nước thải Đường ống hệ thống Cooling và Chiller Đường ống vận chuyển và phân phối hóa chất; . Xuất xứ; Đài Loan; . hông Số Kỹ Thuật: Vật liệu: PP-H (Polypropylene Homopolymer) Tiêu chuẩn: DIN 8077/8078; SDR7.25, SDR11, SDR17.6, SDR26, SDR33, SDR41 Chiều dài ống:5m (Standard) Nhiệt độ làm việc:100°C (làm việc liên tục) Tuổi thọ thiết kế:50 năm Dải sản phẩm:d10 – d1200mm Gồm đầy đủ phụ kiện (xem thêm trong catalog) Kiểu nối:Nối hàn socket, hàn đối đầu, bích Áp suất làm việc Max: Theo SDR7.25, SDR11, SDR17.6, SDR26, SDR33, SDR41 Đặc tính sản phẩm: Phương pháp nối: Hàn đối đầu (Butt fusion) hoặc hàn socket (hàn nhiệt thông thường) Giãn nở nhiệt: Ống PP-H có độ dãn nở nhiệt rất thấp nên sẽ ít bị võng hơn so với ống HDPE Chống UV: Do khả năng chỗng UV của vật liệu PP và PE rất thấp, nên với các ứng dụng lắp đặt ngoài trời, chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên dùng ống PP-H có phủ FRP để chống tia UV. Chịu va đập: Ống PP-H có khả năng chịu va đập tốt nên có thể dùng để thay thế cho ống kim loại để chống lại các biến dạng ống do va đập Không ăn mòn và đóng cặn: Khả năng chống chịu các hóa chất tốt (Xem thêm bảng “Material Chemical Resistance Guide”) cùng với bề mặt trong của ống rất nhẵn nên rất ít bị đóng cặn và không bị ăn mòn. Ưu điểm: Bề mặt nhẵn, khả năng thẩm thấu phân tử nhựa vào môi trường rất ít Tính chất cơ học tốt, chịu va đập cao Khả năng chịu hóa chất tốt, chống ăn mòn và đóng cặn Không yêu cầu bảo trì trong quá trình sử dụng Nhiệt độ sử dụng lên tới 100 °C Dải sản phẩm rộng lên tới 1200mm Giải pháp hiệu quả nến so với chi phí vật tư và xây dựng Sản xuất bởi hãng Shieyu (S.H) tại Đài Loan với chất lượng tốt, giá cạnh tranh |  |
| ĐƠN GIÁ |
| 00 VNĐ |
| GHI CHÚ |

Ghi chú : Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Hình thức thanh toán :Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.

Tài khoản ngân hàng : CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp 0201.0000.8379.9000 - NH TMCP VIỆT A - HỘI SỞ- TP.HCM

Phương thức giao hàng : Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM

Chất lượng sản phẩm : Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ

Hiệu lực báo giá : Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày

Thời gian bảo hành : 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất

Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

| Nơi nhận | CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP |
| --- | --- |
| Như trên: | GIÁM ĐỐC |
| Lưu ;VT. |  |
| XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG | Lê Văn Vinh |